## Slide 1
Ⅱ-9 肺動脈カテーテルと心拍出量測定 （スワン-ガンツカテーテル）

## Slide 2
・心不全やショック時の血行動
態の評価に用いる
・右心房圧（中心静脈圧），右
心室圧，肺動脈圧，肺動脈楔
入圧，心拍出量，混合静脈血
酸素飽和度を測定する
・カテーテル関連血流感染や血
栓症のリスクが高いため，確
実な固定と清潔の維持に努め
る
・侵襲度の高いモニタリング法
であり，必要最小限の使用に
留める
▶目的
▶気をつけること
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 3: 肺動脈カテーテルの構造
・スワン-ガンツ（Swan-
Ganz）カテーテルとも呼ば
れる
・薬液注入や血圧測定に使用す
るポートだけでなく，バルー
ンや温度センサが付いている
・バルーンを膨らませることで
血流に乗せてカテーテルを進
めることができる
・温度センサは血液温や心拍出
量の計測に使用する
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 4: 肺動脈カテーテルによる心内圧の測定
・観血式血圧測定によって右心
房圧，右心室圧，肺動脈圧，
肺動脈楔入圧を計測する
・肺動脈楔入圧はカテーテルを
肺動脈の奥まで進め，先端の
バルーンを膨らませて血管を
閉塞させた状態で，その先の
血圧を測ったもの。左心房圧を
反映しており，左心室の前負荷
の指標になる
カテーテルの先端位置と血圧波形
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 5: 心拍出量とは
〔心拍出量（CO：cardiac output）〕
・1分間に心臓から拍出される血液の量で，単位はL/分
・心臓のポンプ機能の指標になるが，体格による影響を除くため，
心拍出量を体表面積で割った心係数（CI：cardiac index）が
よく使用される。単位はL/分/m2
・心拍出量の測定法としては肺動脈カテーテルを用いた熱希釈法が
代表的
心係数（L/分/m2）=心拍出量（L/分）/体表面積（m2）
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 6: 熱希釈法による心拍出量測定の原理
・血液に一定量の冷水を加える
と，血液の温度は低下する
  ・血液量が多い
  →血液の温度の低下はわずか
  ・血液量が少ない
  →血液の温度は大きく低下
・この関係を利用し，冷水を加
えたときの血液の温度変化を測
ることで，心拍出量を測定する
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 7: 熱希釈法による心拍出量測定の実際
➊肺動脈カテーテルの先端を肺動
脈に留置する（温度センサが肺動
脈，側孔が右心房に位置する）
❷温度センサを心拍出量計につな
いで血液の温度を計測する
❸側孔から0 ℃ の冷水を一気に注
入して，肺動脈にある温度セン
サで，流れてきた血液の温度変
化を検出する
冷水注入による心拍出量測定
※冷水には5～10 mLの5％ブドウ糖液または生理食塩液が用いられる
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 8: 肺動脈カテーテルとForrester分類
〔Forrester分類〕
・肺動脈カテーテルによって測定され
る肺動脈楔入圧（PCWP）と心係数
（CI）から心不全の程度を分類した
もの
・循環動態の評価と治療方針の目安に
なる
Forrester分類と治療方針
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 9: 混合静脈血酸素飽和度
〔混合静脈血〕
・上大静脈，下大静脈，冠状静
脈などから流れてきた血液が
混合されたもので，肺動脈を
流れる血液を指す
・全身で酸素を消費された血液
が集まる部分
・肺動脈カテーテルを利用して
採血が可能
〔混合静脈血酸素飽和度〕
・混合静脈血の酸素飽和度のこと
・全身の酸素の需要と供給のバラ
ンスの指標になる
・心機能や末梢循環，呼吸機能の
状態の評価に使用する
・正常値は60～80％
🄫医学書院2021 無断複製禁止

## Slide 10: 熱希釈法による心拍出量測定時の注意点
・冷水注入前に注入用シリンジとカテーテル内腔を冷やしておく
ため，カテーテルを冷水でフラッシュしておく
・冷水の注入速度が遅いと右心房に注入される前に温められてし
まうため，測定誤差の原因となる
・心房細動などの不整脈がある場合には，一回拍出量が一心拍毎
に変化するため測定値のばらつきが大きくなる
→複数回の計測によって平均の心拍出量を求める
・三尖弁閉鎖不全症などの逆流疾患や心房中隔欠損症などの短絡
疾患がある場合，熱希釈法では正確な測定ができない
🄫医学書院2021 無断複製禁止